Muster-Leistungsverzeichnis

#### Verfugung mit Kunstharzmörtel

Natur-, Ziegel- oder Betonsteine und Platten

# mit JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 100, KFM 120, KFM 200, KFM 280, KFM 300

Bauvorhaben:

Ort:

Bauherr:

Bauleitung:

Vorbemerkungen:

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen, die  die aus Unkenntnis der Sachlage entstanden sind, werden nicht anerkannt. Immer sind die anerkannten Regeln der Baukunst und der derzeitige Stand der Technik zu berücksichtigen. Bei der Verarbeitung aller in diesem Leistungsverzeichnis ausgeführten GARLAB-Produkte müssen die Ausführungsanweisungen/Technischen Merkblättern des Materialherstellers, Fa. JURALITH Painten beachtet werden. Bei Pflasterarbeiten sind, unter anderem, folgende Regelwerke zu beachten:

- DIN 18 318

- ZTV- Wegebau

- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung

- FGSV

- DIN EN 1338, DIN EN 1342, DIN EN 1344 bzw.

- ZTV Pflaster- StB 06

- TL Pflaster- StB 06

Um die zu erwartenden Verkehrslasten aufnehmen zu können, muss der Untergrund die entsprechende Tragfähigkeit besitzen. Sollte die Tragfähigkeit nicht gegeben sein, wird das Pflaster sobald es belastet wird in den Unterbau absacken und es wird unweigerlich zu Abrissen an den Fugenflanken führen.

Wichtiger Hinweis:

Wasserduchlässige Untergründe, z. B. Splittbett können mit wasserdurchlässigen (drainfähigen) Fugenmörteln, z. B. JURALITH KFM 200, KFM 280 verfugt werden. Wasserundurchlässige Untergründe, z.B Estrich, Beton, dürfen nur mit wasserundurchlässigen Fugenmaterialien wie JURALITH KFM 300 ausgeführt werden.

## Anhaltswerte für Materialverbrauch

(Die genannten Verbrauchsangaben sind rechnerisch ermittelte Werte und beziehen sich nur auf die Fugenfüllung. Bedingt durch die evtl. Unregelmäßigkeit der Steinflanken sind sie nur als ca.-Angabe zu sehen.

|  | KFM 100, KFM 120, KFM 200, KFM 280 bei 3 cm Fugentiefe | KFM 300 bei 3 cm Fugentiefe | KFM 300 bei 4 cm Fugentiefe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kantenlänge (cm) | Fugenbreite (mm) | Verbrauch (kg/m²) | Fugenbreite (mm) | Verbrauch (kg/m²) | Verbrauch (kg/m² |
| Grosspflaster | 14 - 17 | 8 | ca. 6,3 | 10 | ca. 6,6 | ca. 9 |
|  | 14 - 7 | 15 | ca. 9,5 | 15 | ca. 9,6 | ca. 12 |
| Kleinpflaster | 8 - 9 | 8 | ca. 11,6 | 10 | ca. 11,4 | ca. 15 |
|  | 10 - 11 | 8 | ca. 10,6 | 10 | ca. 9,4 | ca. 12 |
| Mosaik | 5 - 7 | 8 | ca. 14,7 | 10 | ca. 15,7 | ca.21 |
|  | 3 - 7 | 8 | ca. 17,9 | 10 | ca. 20 | ca. 27 |

| 1 | Baustelleneinrichtung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Baustelle einrichten. An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen. Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten. Abbau nach Rücksprache mit dem Auftraggeber. Räumen der Baustelle und Wiederherstellung aller benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand, einschl. notwendiger Zwischenreinigung. | pausch. | __________ | __________ |
| 1.2 | Container für Bauschutt, _____ m³ Inhalt, aufstellen und für ______ Wochen vorhalten inkl. regelmäßiger Abfuhr des Containerinhaltes auf eine geeignete Deponie. Die dafür entfallenden Kosten werden separat auf Nachweis vergütet. | pausch. | __________ | __________ |
| 1.3 | Erstellen, Vorhalten und Abbauen einer freistehenden Absperrung gemäß Vorschriften. | pausch. | __________ | __________ |
| 1.3a | Eventualposition. Betrieb einer Verkehrsampel als Zuschlag zu Pos. 1.3 | pausch. | __________ | __________ |
| 1.4 | Schutz von Gebäuden, Bäumen, und Blumen sowie sonstiger nicht zu behandelnden Flächen während allen Arbeitsgängen, insbesondere bei Durchführung der Ausblasarbeiten, mittels einer Folie oder angepaßten Hartfaserplatten, sowie Randabklebung/-befestigung. | pausch. | __________ | __________ |
| 2.0 | Dehnungsfugen Eine vorhandene Betontragschicht ist, falls keine Dehnungs- bzw. Scheinfugen vorhanden sind, im Abstand von höchstens 5 m längs und quer mit einem Winkelschleifer einzuschneiden. Eine vorhandene Asphalttragschicht ist, falls keine Dehnungs- bzw. Scheinfugen vorhanden sind, im Abstand von höchstens 8 m längs und quer mit einem Winkelschleifer einzuschneiden. Die Fugen der Tragschicht sind deckungsgleich in die Pflasterdecke zu übernehmen und dort als Dehnungsfugen durch Einbauen von JURAFLEXFugenband auszufüllen. Die oberen 2 cm der Fugen werden freigehalten und vor dem Verfugen mit einem geeigneten Material, z.B. JURALITH Rundschnur provisorisch gefüllt, damit bei der Verfugung kein Fugenmaterial eintritt. Nach der Aushärtung des Fugenmaterials wird dieses Provisorium entfernt, und die senkrechten Fugenflanken mit JURAFLEX Primer JF 2 grundiert. Danach wird diese Bewegungsfuge mit JURALITH-JF 66 G ausgegossen. Dabei ist zu Beachten, dass die Reifen der darüber fahrenden Fahrzeuge nicht in Berührung mit dem Fugenverguss kommen können. |  |  |  |
|  | Ebenfalls sind Bewegungsfugen anzulegen: entlang Fassaden, Mauern, entlang eines Bordsteines, entlang Straßenbahnschienen, beim Anschluß an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel). Abrechnung nach Fugenlänge. |  |  |  |
|  | Produkt: | JURAFLEX Fugenband JURAFLEX Rundschnur JURAFLEX Primer JF 2 JURAFLEX JF 66 G | lfd. m. | __________ | __________ |
| - |  |  |  |  |  |
| 3 | Pflasterarbeiten nach DIN 18130-1 Die Stärke der Bettungsschicht beträgt im verdichteten Zustand gem. DIN 18 318 bei: Betonsteinpflaster und Klinkerpflaster: 3 – 5 cm Natursteinpflaster: Großpflaster: 4 – 6 cm Kleinpflaster: 3 – 4 cm |  |  |  |
| 3.1 | Ungebundene Bettungsschicht ZTV Wegebau Nutzungsklasse N1 – drainfähig- Herstellen einer wasserduchlässigen Bettungsschicht aus ungebundenen Mineralstoffgemischen mit einem Mehlkornanteil (bis 0,09mm) <6%. Dabei soll die Mindestdurchlässigkeit der Bettungsschicht nach DIN 18130-1 (Verdichtungsgrad max. 95%) über 10-4 m/s liegen. | m² | __________ | __________ |
| 3.2 | Gebundene Bettungsschicht ZTV Wegebau Nutzungsklasse N1 – drainfähig- ZTV Wegebau Nutzungsklasse N2 – drainfähig- Fahrzeuge bis 3,5 to ZTV Wegebau Nutzungsklasse N2 – drainfähig- Fahrzeuge bis 3,5 to und gelegentlich bis 20 to Herstellen einer wasserdurchlässigen Bettungsschicht mit dem kunststoffvergüteten, drainfähigen Bettungsmörtel JURALITH BM 4 D Bettungsmörtel. |  |  |  |
|  | Produkt: Verbrauch: Wasserdurchlässigkeit: | JURALITH BM 4D, drainfähiger Bettungsmörtel 19 kg/m2/cm n. DIN 18130-1, Tab.1 | m² | __________ | __________ |

| 4 | Pflasterung Die Pflasterung erfolgt fachgerecht von Hand in den frischen Bettungsmörtel, höhen- und fluchtgerecht, hammerfest. Nach DIN 18318 beträgt die maximale. Fugenbreite für Natursteinpflaster bei: - Kleinpflaster: 10 mm - Großpflaster 15 mm Nach DIN 18318 beträgt die minimale Fugenbreite für die Fugen, die mit Vergussmassen vergossen werden 8 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pflastersteine, angebotenes Produkt: Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338: Steinformat: Bezeichnung: Verlegeart: Natursteinpflaster nach DIN EN 1342: Güteklasse: Steinformat: Gestein: Bezeichnung: Verlegeart: |  |  |  |  |
|  |  | m² | __________ | __________ |

| 5 | Fugen verfüllen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Verfugung - drainfähig – Bettung ungebunden ZTV Wegebau Nutzungsklasse N1 – drainfähig- Fugentiefe: 2/3 Steinhöhe Fugenbreite ( 8 mm Bei der Verarbeitung sind die Angaben des Herstellers zu beachten. |  |  |  |
|  | Produkt: Farben: Verbrauch: | JURALITH KFM 100, KFM 120 KFM 200 oder KFM 280 Pflasterfugenmörtel drainfähig, kunstharzgebunden sandfarben, grau, anthrazit siehe Tab. 1 „Materialverbrauch“ | m² | __________ | __________ |
| 5.2 | Verfugung - drainfähig – Bettung gebunden ZTV Wegebau Nutzungsklasse N1 ZTV Wegebau Nutzungsklasse N2 Fahrzeuge bis 3,5 to Fugentiefe: Steinhöhe Fugenbreite ( 8 mm Bei der Verarbeitung sind die Angaben des Herstellers zu beachten. |  |  |  |
|  | Produkt: Farben: Verbrauch: | JURALITH KFM 200 oder KFM 280 Pflasterfugenmörtel drainfähig, kunstharzgebunden sandfarben, grau, anthrazit siehe Tab. 1 „Materialverbrauch“ | m² | __________ | __________ |
| 5.3 | Verfugung Oberfläche versiegelt Bettung gebunden ZTV Wegebau Nutzungsklasse N1, N2, N3 Fugentiefe: Steinhöhe Fugenbreite ( 10 mm Bei der Verarbeitung sind die Angaben des Herstellers zu beachten. |  |  |  |
|  | Produkt: Farben: Verbrauch: | JURALITHPFM-KFM 300 Pflasterfugenmörtel wassersperrend, kunstharzgebunden sandfarben, grau, anthrazit siehe Tab. 1 „Materialverbrauch“ | m² | __________ | __________ |
| 6.1 | Witterungsbedingte Nachbehandlung Während der Aushärtung (ca. 24 Std. bei 20° C) vor Niederschlag schützen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben. | pausch. | __________ | __________ |
|  |  |  | Summe | __________ |
|  |  |  | MWSt. | __________ |
|  |  |  | Gesamtsumme | __________ |

# Text boxes

Unternehmer: